Sieťové príkazy a diagnostika sieťových služieb a nastavení

1. Vyhľadanie IP adresy a MAC adresy:

Práca pod MS Windows NT, 2000, XP

Možností ako zistiť ethernet MAC adresu je v týchto systémoch viac. Najrýchlejšie je použitie príkazu ipconfig.

Z príkazového riadku (Štart - Všetky programy – Príslušenstvo - Príkazový riadok) spusťte príkaz ipconfig /all.

Adresa adaptérov je vo výpise označená ako fyzická adresa v časti Adaptér siete Ethernet.

Na podrobnú analýzu sieťových rozhraní , ich stavu a aktuálnych nastavení je možné použiť nástroj

netsh diag gui. Tento spustíte zadaním príkazu netsh diag gui do voľby Štart - Run (Spustiť).

Kontrolu nastavení umožňuje aj cez nástroj Task Manager (Sledovanie úloh) na záložke Sieť (Network).

Práca pod MS Windows 95/98/ME

Z ponuky Štart - Spustiť zadajte príkaz winipcfg. Adresu sieťovej karty nájdete v položke Adresa adaptéra.      Aj tu funguje príkaz ipconfig, prípadne ipconfig /all. Na rýchle a prehľadné sledovanie stavu sieťových pripojení, využitie sieťových služieb, stavu zdieľaných priečinkov a pod. slúži v systémoch Win 98 nástroj Sledovanie siete, stav sieťového pripojenia a aktuálne využívanie siete zobrazuje nástroj Sledovanie systému – Klient siete Microsoft a Microsoft Network Server, kde je možné navoliť viacero rôznych položiek na sledovanie.

Práca pod systémami Linux a systémy typu Unix

V uvedených systémoch k zisteniu ethernetovej adresy používame príkaz ifconfig, ktorý je spravidla umiestnený

v adresári /sbin. Zadajte /sbin/ifconfig –a a systém vypíše informácie o všetkých sieťových rozhraniach.

Vyhľadajte časť zodpovedajúcu Ethernet adaptéru (eth0), kde informácie sú HW addr.

2. Služby na diagnostiku konektivity a parametrov vzdialených systémov:

Systémy Windows radu 95/98 aj Windows NT/2k/XP disponujú na prácu so sieťou nasledovnými príkazmi:

ARP, GETMAC, PING, TRACERT, NETSTAT

Najskôr si naštudujte a overte ich syntax, použitie a význam jednotlivých parametrov.

Stručný popis jednotlivých príkazov:

1. ARP

Protokol ARP patrí k základnej výbave protokolovej štruktúry TCP/IP a umožňuje preklad medzi sieťovými

adresami IP a fyzickými adresami MAC. Príslušné hodnoty si protokol ukladá v ARP tabuľke.

Práca s ARP tabuľkou je možná pomocou príkazu ARP, ktorý má nasledovnú syntax:

Použitie : arp [/-a] [/-g] [/-s] [/-d]

Zoznam parametrov:

/-a  -vykoná výpis aktuálnej ARP tabuľky na lokálnom počítači

/-g  -má rovnakú funkciu ako /-a

/-s  -pridá do ARP tabuľky nový záznam, ktorý asociuje zadanú fyzickú adresu na zadanú IP adresu

/-d  -vymaže z ARP tabuľky záznam prislúchajúci definovanej IP adrese. Na označenie skupiny IP adries

je možné použiť hviezdičkovú konvenciu

2. GETMAC

Tento príkaz zobrazuje adresu MAC pre jeden alebo viac sieť. adaptérov v systéme.

Použitie :  getmac [/S systém [/V meno uživateľa [/P [heslo]]]] [/FO formát] [/NH] [/V]

/S systém                       -určuje pripojovaný vzdialený systém

/U [doména\]užívateľ   -určuje užívateľský kontext, v ktorom má byť príkaz spustený

/P [heslo]                       -určuje heslo pre daný užívateľský kontext. V prípade vynechania si ho systém vyžiada

/FO formát                    -určuje formát pre zobrazenie výstupu (pr. getmac /FO LIST)

-platné hodnoty: TABULKA,ZOZNAM,CSV

/V                                    -určí, že na výstupe majú byť zobrazené podrobné informácie

(špecifikuje a vypisuje konkrétny HW)

/NH                                 -určí, že záhlavie stĺpca nebude na výstupe zobrazené (platí pre formáty TABULKA a

CSV)

3. PING

Použitie:    ping [-t] [-a] [-n počet] [-l veľkosť] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r počet] [-s počet] [[-j hostitelia] | [-k

hostitelia]] [-w čas.limit]

Zoznam parametrov:

-t                       - opakovane odošle určenému hostiteľovi  žiadosť o ozvenu až do ukončenia

- zobrazenie štatistiky a pokračovanie - Control-Break; ukončenie - Control-C.

-n počet               - počet odoslaných žiadostí o ozvenu

-l veľkosť            - veľkosť vyrovnávacej pamäti k odoslaniu (0-65500 bajtov)

-f                          - nastavenie príznaku v pakete „Nefragmentovať“

-r počet (count)   - zaznamená cestu pre zadaný počet smerovačov.(1-9). Zaznamenáva cestu vychádzajúcich

a vracajúcich sa paketov do poľa Record Route

-w čas_limit      - časový limit čakania na odpoveď v ms-možnosť odhalenia dlhšej odozvy pre odľahlé siete

(nad 1000ms)

Ukážka:

ping 10.156.16.12

Príkaz Ping na 10.156.16.12 s dĺžkou 32 bajtov:

Odpoveď od 10.156.16.12: bajty=32 čas=241ms TTL=125

Odpoveď od 10.156.16.12: bajty=32 čas=517ms TTL=125

Odpoveď od 10.156.16.12: bajty=32 čas=279ms TTL=125

Odpoveď od 10.156.16.12: bajty=32 čas=228ms TTL=125

Štatistika ping pre 10.156.16.12:

Pakety: Odoslané = 4, Prijaté = 4, Stratené = 0 (0% strata),

Približná doba do prijatia odozvy v ms:

Minimum = 228ms, Maximum = 517ms, Priemer = 316ms

Príklady použitia syntaxe:

ping 10.156.16.12 -r 3

ping 192.168.0.1 –n 10

ping 192.168.0.1 –w 5000

4. TRACERT

Použitie:   tracert [-d] [-h max_počet] [-j zozn_host] [-w čas.limit] cieľ_názov

Zoznam parametrov:

-d                      - neprevádzať adresy na názvy hostiteľov (napr. tracert msn.com –d)

-h max_počet  - špecifikuje max. počet pokusov (skokov) pre hľadanie cieľa (počet smerovaní),

(napr. tracert msn.com –h 5)

Príklad použitia syntaxe:

tracert 192.168.0.1 –h 5

Analýza:

1. stĺpec: číslo pokusu –zároveň hodnota TTL nastavená v pakete

2. stĺpec: čas spiatočnej cesty pri pokuse dosiahnuť cieľovú stanicu

3. stĺpec: čas spiatočnej cesty pri pokuse dosiahnuť cieľovú stanicu

4. stĺpec: čas spiatočnej cesty pri pokuse dosiahnuť cieľovú stanicu

5. stĺpec: hostiteľské meno a IP adresa

5. NETSTAT

Tento diagnostický príkaz zobrazuje protokolové štatistiky a aktuálne sieťové TCP/IP pripojenia.

Použitie:   netstat [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p protokol] [-r] [-s] [-v] [interval]

Zoznam parametrov:

-a   - zobrazuje všetky pripojenia a naslúchajúce porty (výpis prenos. protokolov)

-b   - zobrazí spustiteľný súbor, ktorý sa podieľa na vytvorení jednotlivých pripojení alebo naslúchajúcich

portov. V niektorých prípadoch známe spustiteľné súbory hosťov viac nezávislých súčastí a v týchto

prípadoch je zobrazená postupnosť súčastí podieľajúcich sa na vytvorení pripojenia alebo naslúchajúcich

portov. V týchto prípadoch je názov spustiteľného súboru zobrazený dolu v hranatých zátvorkách a hore je

súčasť ktorú volal. s pokračovaním až po protokol TCP/IP. Uvedená možnosť je časovo náročná a nepodarí

sa pri nižšom oprávnení.

-e                    - zobrazí štatistiku siete Ethernet. Môže sa použiť spoločne s parametrom –s

-n                    - zobrazí adresy a čísla portov v numerickej forme (?)

-o                    - zobrazí ID procesu priradené každému pripojeniu (?)

-p protokol    - zobrazí pripojenie protokolu určeného parametrom protokol

Môže to byť protokol TCP, UDP, TCPv6 alebo UDPv6. Pokiaľ je parameter použitý s

parametrom–s pre výpis štatistiky, môže sa jednať o protokol IP, IPv6,  ICMP, ICMPv6, TCP,

TCPv6, UDP alebo UDPv6.

-r                     - zobrazí tabuľku smerovania

-s                     - zobrazí štatistiku jednotlivých protokolov. Pomocou parametra –p sa určí podmnožina

východzieho nastavenia

-v                    - pri použití s parametrom –b zobrazí postupnosť súčastí podieľajúcich sa na vytváraní pripojenia

alebo naslúchajúceho portu pre všetky spustiteľné súbory.

interval          - periodicky zobrazuje štatistiku po čase určenom parametrom /interval v s/. Zrušenie

periodického zobrazovania CTRL+C (syntax: pr. getmac –a 5).